Бетононасос ZOOMLION HBT60.13.90SU

ЦЕНА

2 150 000 руб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Максимальная теоретическая производительность (высокое/низкое давление) | м3/ч | 70/42 |
| Максимальное давление на выходе (высокое/низкое давление) | МПа | 13/7 |
| Тип распределительного клапана |  | S -образный |
| Диаметр цилиндра и ход | мм | Ø200×1800 |
| Максимальный размер фракции/ Внутренней диаметр выдающей трубы | мм | 50/ Ø150 40/ Ø125 |
| Емкость бункера | л | 600 |
| Высота бункера (H) | мм | 600×1400 |
| Выходной диаметр | мм | Φ180 |
| Модель электрического двигателя |  | YGM2-280M-4 |
| Номинальная мощность | кВт | 90 |
| Питание | V | 380 |
| Номинальная скорость | об./мин | 1480 |
| Тип гидравлической схемы |  | Открытая |
| Давление насосной системы | МПа | 34 |
| Давление системы распределения | МПа | 23 |
| Давление в смесительном бункере | МПа | 14 |
| Скорость вращения смесительного бункера | об/мин | 32 |
| Длина × ширина × высота | мм | 6800×2200×2260 |
| Общий вес | кг | 6450 |

УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ

- Гидравлическая система

Двойной гидравлический открытый контур большого объема с двумя насосами, всасывающая и раздающая гидравлические системы работают автономно, независимо друг от друга. Это повышает надежность всей системы и ремонтопригодность ее отдельных компонентов, упрощает процесс поиска и устранения проблем.

Повышенная защита от протеканий гидравлической системы, с системой автоматической остановки процесса всасывания при превышении давления в системе.

Плавное движение цилиндра позволяет равномерно повышать давление насоса.

Герметичное соединение с трубами, благодаря использованию конусообразных соединений. Повышение и понижение давления выполняется как в автоматическом, так и в ручном режиме.

- Электрическая система управления

Система программируемого  управления (PLC) использует меньше вспомогательных реле, что повышает ее надежность.

Электрические элементы на 90% японского производства (компании Mitsubishi).

Изменение направления работы насоса с помощью бесконтактного переключателя. Интеллектуальная система управления делает работу простой и надежной.

Электронный дисплей системы управления позволяет отслеживать процессы и основные показатели, а также управлять ими в режиме реального времени.

| Наименование | Бренд | Страна происхождения |
| --- | --- | --- |
| Контролер (Controller) | IFM | GERMANY |
| Автомат защиты цепи (Circuit breaker) | TE | FRANCE |
| Реле (Relay) | TE | FRANCE |
| Воздушный выключатель (Air breaker) | LS | KOREA |
| Пульт управления (Remote control) | ZOOMLION | ZOOMLION |
| Бесконтактный выключатель (Proximity switch) | TE | FRANCE |
| Пускатель (Contactor) | LS | KOREA |

- Механические системы

Конструкция бункера и S-клапана позволяет использовать специализированное программное обеспечение (I-DEAS), что предотвращает их повреждение. Смесительный бункер имеет уникальную форму, благодаря которой двигатель отделен от других агрегатов.

Быстроизнашивающиеся, трущиеся детали выполнены из высокопрочных материалов по новейшим технологиям  и имеют повышенный срок службы (на 30% больше аналогов).

- Система смазки

Запатентованная система смазки производит подачу смазочных жидкостей под давлением через определенные промежутки времени, что повышает качество процесса смазки и снижает его себестоимость.

- Система охлаждения

Охлаждающее оборудование поддерживает температуру рабочих жидкостей гидравлической системы не выше 60oC, обеспечивает нормальную работу всех агрегатов. По желанию заказчика может комплектоваться водяной системой охлаждения.

- Прочие узлы и агрегаты:

| Наименование узла | Бренд (страна) |
| --- | --- |
| Двигатель 90 кВт | China 中国 |
| Двигатель системы охлаждения |  |
| Основной гидравлический насос | KPM 川崎/普什 |
| Насос постоянного давления | Rexroth 力士乐/力源 |
| Насос с зубчатой передачей | 力士乐/派克/凯斯帕/长江/长源 |
| Основание предохранительного клапана | Rexroth/Atos 力士乐/阿托斯 |
| Предохранительный клапан |  |
| Основание редукционного клапана |  |
| Магнит редукционного клапана |  |
| Контрольный клапан | Shanghai Lixin 上海立新 |
| Стопорный клапан | STUFF 德国西德福 |
| Аккумулятор | Tianren 成都天人 |
| Система охлаждения | Xin sheng无锡鑫盛 |
| Гидравлический двигатель | Eaton 济宁伊顿 |
| Обратный фильтр | LEEMIN 温州黎明 |
| Всасывающий фильтр |  |

Генеральный директор                                ______________________  Савватеев В.А.

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56