# Авто грейдер XCMG GR215

## Новый китайский грейдер, производитель XCMG модель GR 215

## Цена DDP Благовещенск 119 000 $

## Основные характеристики:

Колесная формула	6х4

Тип двигателя	6CTA8.3

Номинальная мощность	164 кВт

Тяговая сила	115.3 кН

Обороты двигателя	2200 об./мин

Масса	16 100 кг

Габаритные размеры	9180x2625x3470 мм

Скорость переднего хода	5,8,11,19,23,38 км/час

Скорость заднего хода	5,11,23 км/час

## Технические параметры

Максимальный преодолеваемый подъем	30%

Давление зарядки пневматического колеса 	260 кПа

Давление рабочей системы 	18 МПа

Давление коробки передач	1,3-1,8 МПа

Максимальный угол поворота переднего колеса	±50 градусов

Максимальный угол наклона переднего колеса	±17 градусов

Максимальный угол отклонения переднего моста	±15 градусов

Максимальный угол отклонения уравнительного бачка	15 градусов (вперед и назад)

Максимальный угол поворота рамы	±27 градусов

Минимальный радиус поворота	7,3 метров

## Отвал

Максимальный высота подъема	450 мм

Максимальный глубина резания	500 мм

Максимальный угол бокового наклонения	90 градусов

Угол резания	28-70 градусов

Угол разворота	360 градусов

Длина, стрела сегмента	4270x610 мм

## Срок поставки из Китая:

в течение 5-10 рабочих дней с момента перечисления предоплаты

## Условия оплаты:

предоплата 50% для открытия заказа, остаток суммы до поступления на таможенную территорию РФ

Генеральный директор	______________________ Савватеев В.А.

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56