# Экструдер для производства пленки

## Оборудование экструзионное для изготовления полиэтиленовой пленки ПЭНД и ПЭВД (код ТН ВЭД 8477200000)

Цена CFR Хабаровск 6500 долларов США по курсу ЦБ на день оплаты, в т. ч. НДС

Срок действия ценового предложения 30 дней, при значительном изменении курсов валют цена может быть скорректирована

## Технические параметры

Диаметр шнека 45 мм

Соотношение длины к диаметру шнека 28:1

Мощность двигателя 7,5 кВт

Габаритные размеры 3000х1500х3200 мм

Вес 1500 кг

Отличительные особенности экструдера: компактные размеры, эффективное потребление энергии, высокое качество производимой на оборудовании пленки

## Производимая продукция

Экструдер относится к категории универсального оборудования и предназначен как для производства пленки высокого давления HDPE (ПЭВД), так и для изготовления пленки низкого давления LDPE (ПЭНД)

Толщина пленки 0,008-0,100 мм

Ширина производимой на экструдере пленки 100-400 мм

Производительность экструдера 20 кг пленки в час

## Срок поставки

20 дней с момента получения предоплаты

## Условия оплаты

30% для открытия заказа, 
остаток суммы до поступления на таможенную территорию РФ

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56