# Гидравлическая гильотина QC11Y-12×2500

## Ножницы гильотинные гидравлические
(код ТН ВЭД 8462391000)

Цена:
93 000¥ EXW Мааньшань, провиция Анхой
108 000¥ DAP Хэйхэ
Срок действия цены 30 дней

## Параметры:

Модель: QC11Y-12×2500
Тип станка: Гидравлическая гильоина
Тип ЧПУ: Sanyuan Automation MD11-1 (Гонконг)

Текст коммерческого предложение на гильотину QC12Y-12x2500 *.pdf ~ 229 кБ

## Характеристики

Максимальная толщина рубки 12 мм
Максимальная ширина рубки 2500 мм
Угол рубки 0.5-3.0°
Производительность 4-10 операций в минуту
Максимальная длина хода заднего упора 20-600 мм
Сопротивление материала 450 Н/мм²
Длина режущего элемента 2600 мм
Мощность основного двигателя 15 kW
Габаритные размеры ДШВ 3250х1700х2300 мм
Вес 9000 кг

Полные технические характеристики и описание гильотины на русском языке *.pdf ~ 177 кБ

## Основные узлы и агрегаты гильотины QC11Y-12x2500.jpg

Гидравлическая система производства компании JINYOUYA
Главного электродвигатель производства компании Cтегер мотор
Масляный насос производства компании Завод масляных насосов высокого давления Jiangsu Dingyuan
Основные электрические компоненты производства компании ZHENGTAI
Система ЧПУ производства компании Sanyuan Automation MD11-1(Гонконг)

## Упаковка

Деревянный ящик

## Срок поставки

30 дней с момента получения предоплаты

## Условия оплаты

30% предолата для открытия заказа,
70% общей суммы оплачивается до отгрузки с завода

Контактные данные: тел. 914-545-30-00, mail@sdlc.ru