# Бахильный станок PECPE (инструкция)

## Модель

PECPE

## Общие сведения

Данный станок предназначен для производства одноразовых медицинских бахил.

Процесс производства с момента подачи материалов до получения готовой продукции полностью автоматизирован.

Численность обслуживающего персонала – один человек.

## Основные характеристики

Производимая продукция (бахилы) ширина до 160-180 мм, длина до 400 мм

Размер бахил может регулироваться в зависимости от требований потребителя

Процесс управления производством бахил полностью автоматизирован

Производительность максимальная 120 шт./мин

Производительность рабочая (обеспечивающая оптимальное качество) 60-100 шт./мин

Габаритные размеры 1500 (длина) х 1450 (ширина) х 1750 (высота) мм

Вес станка 600 кг

Напряжение 220 В

Потребляемая мощность 5 кВт

## Основные узлы и агрегаты станка

- Разматывающее устройство

- Рейка подающего механизма

- Трансмиссия

- Установка ультразвуковой сварки

- Режущий механизм

- Система питания

## Материалы, применяемые для производства бахил

- полиэтилен высокой плотности (HDPE) – 0,9-5,0 г/шт.

- полиэтилен низкой плотности (LDPE) – 0,9-5,0 г/шт.

- нетканый материал (спанбонд)

- эластичная резиновая тесьма

## Монтаж станка

Для бесперебойной работы, станок для производства бахил необходимо установить на монолитную ровную бетонную поверхность, обеспечив равномерное распределение веса и плотное прилегание рамы станка к полу во избежание вибрации в процессе производства бахил.

## Подготовка к запуску

Внимание! Перед началом использования станка для производства бахил оператор должен ознакомиться с его функциями и основными этапами работы станка.

Непосредственно перед запуском станка необходимо убедиться в его исправности, рабочее место должно быть убрано, подвижные части станка смазаны.

Включение станка в сеть и его запуск осуществляется только при отсутствии повреждений проводки.

- Полиэтилен, уложенный в рулон устанавливается на вал подающего устройства. За счет использования магнитного регулирующего устройства обеспечивается равномерное натяжение материала по всей его ширине. Сила этого натяжения может регулироваться в зависимости от типа используемого полиэтилена. В случае если до этого работа станка была завершена аварийно, и материал для производства бахил остался установленным в станке, необходимо еще раз убедиться в правильности его установки.

- При установке нетканого материала убедитесь в равномерности его натяжения на всех участках, проверьте правильность выполнения всех этапов в соответствии с приложенной видеоинструкцией.

- Установка резиновой тесьмы производится в строгой последовательности, с обязательным наматыванием на каждом ролике во избежание ее соскальзывания в процессе производства бахил.

## Порядок работы на станке

- Подключите питание

- Установите полиэтилен в подающее устройство

- Поместите материал для изготовления бахил во впускное устройство, тяговое устройство, через нагреватель и блок подачи нетканого материала и другие элементы предварительной подготовки полиэтилена как показано на видеоинструкции

- Установите нетканый материал (спанбонд) и резиновую тесьму в соответствии с видеоинструкцией

- Включите питание

- Нажмите кнопку пуска

- Проведите все операции в тестовом режиме

- При необходимости отрегулируйте положение материала и его натяжение на станке

- При необходимости отрегулируйте зазор между головкой и колесом в нагревательном блоке для достижения более высокого качества сварки бахил

## Управление станком

- контроллер температуры

- контроллер температуры

- регулятор температуры

- кнопка включения ультразвуковой сварки

- кнопка отключения ультразвуковой сварки

- кнопка включения трансмиссии станка

- кнопка отключения трансмиссии

- регулятор температуры сварки

- регулятор скорости

- вольтметр

- регулятор напряжения